Разработка учителя  информатики и ИКТ  МБОУ СОШ № 10  г. Краснодара

Гаевской Екатерины Владимировны

Дата: 18.03.2015

Класс: 9А

Тип урока -  комбинированный урок

Тема урока: «Сборка компьютера»

Цели урока:

- образовательная: сформировать знания учащихся по устройству и составляющим частям компьютера, их основных параметрах и особенностях;

- развивающая: формирование интереса к предмету; развивать память, внимание, словесно-логическое мышление.

- воспитательная: воспитание культуры интеллектуального труда.

Технологии: информационные, групповые, здоровьесберегающие, дифференцированное обучение

Оборудование: компьютеры, проектор, видео «Сборка компьютера», тренажер «Virtual Activity Desktop».

ПЛАН УРОКА

- Организационный момент – 1 мин

- Актуализация опорных знаний (фронтальный опрос) – 5 мин

- Сообщение темы и плана

- Теоретическая часть урока  - 15 мин

- Закрепление изученного материала – 10 мин

- Контроль знаний – 6 мин

- Домашнее задание

- Подведение итогов урока 3 мин

ХОД УРОКА

- Организационный момент – 1 мин

- Актуализация опорных знаний (фронтальный опрос) – 5 мин

Давайте вспомним назначение компонентов системного блока.

На экране демонстрируется изображение с нумерованными компонентами системного блока. Учащимся необходимо назвать компонент, его функцию и определить  номер на изображении.

- Материнская плата — это основная печатная плата компьютера, на которой находятся шины, или электрические проводники. Эти шины обеспечивают передачу данных между различными компонентами компьютера.

- Центральный процессор (ЦП) считается мозгом компьютера. В центральном процессоре выполняется большинство вычислительных операций. В число наиболее популярных производителей ЦП входят Intel и AMD

- ОЗУ — это временное хранилище данных и программ, к которым обращается ЦП. ОЗУ — энергозависимая память.

- Блок питания преобразует переменный ток из электросети, в постоянный ток, имеющий меньшее напряжение. Постоянный ток необходим всем компонентам компьютера.

- Сетевой адаптер — подключает компьютер к сети с помощью сетевого кабеля.

- Видеокарта — отвечает за функции графики.

- Жесткий диск — это магнитное устройство, предназначенное для хранения данных.

- Дисковод — устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение и запись информации на съемный носитель информации, имеющий форму диска.

А теперь давайте вспомним основные элементы материнской платы. На экране демонстрируется изображение с нумерованными элементами материнской платы. Учащимся необходимо определить каждый элемент.

- Сообщение темы и плана урока – 1 мин

Важно не только знать компоненты компьютера, но и собирать их воедино. Это и является сегодня темой нашего урока. (Ученики записывают дату и тему урока)

Сегодня на уроке мы рассмотрим ход сборки компьютера, посмотрим, как это происходит на видео, и попробуем сами собрать компьютер.

- Теоретическая часть урока  - 15 мин

Прежде чем открывать корпус компьютера, подготовьте рабочее место. Вам потребуется соответствующее освещение, хорошая вентиляция и комфортная температура в помещении. К рабочему месту или столу должен быть обеспечен доступ с любой стороны. Не загромождайте рабочую поверхность инструментами и компьютерными компонентами.

(Теоретический материал сопровождается презентацией «Сборка компьютера»)

Ход сборки

- Установка блока питания

  - Этап 1. Вставьте блок питания в корпус.

  - Этап 2. Совместите отверстия в блоке питания с отверстиями в корпусе.

  - Этап 3. Закрепите блок питания в корпусе, используя соответствующие винты.

- Подготовка материнской платы

Установка ЦП

- Этап 1. Расположите ЦП так, чтобы индикатор контакта 1 ЦП был совмещен с контактом 1 процессорного разъема.

- Этап 2. Аккуратно поместите ЦП в разъем.

- Этап 3. Закройте замыкающую пластину ЦП.

- Этап 4. Нанесите небольшое количество термопасты на ЦП.

- Этап 5. Совместите фиксаторы блока радиатора и вентилятора с отверстиями на материнской плате.

- Этап 6. Поместите блок в гнездо ЦП. Следите за тем, чтобы провода вентилятора ЦП не оказались пережаты.

- Этап 7. Затяните фиксаторы блока, чтобы закрепить его на месте.

- Этап 8. Подключите кабель питания блока к разъему вентилятора ЦП на материнской плате.

Установка ОЗУ

- Этап 1. Совместите выемки на ОЗУ с ключами в разъеме и надавите, чтобы боковые защелки встали на место.

- Этап 2. Убедитесь, что боковые защелки зафиксировали модуль ОЗУ.

- Этап 3. Визуально оцените, что все контакты полностью вошли в разъём.

- Установка материнской платы

- Этап 1. Установите в компьютерный корпус изоляционные муфты так, чтобы они совпадали с расположением крепежных отверстий в материнской плате.

- Этап 2. Установите рамку ввода-вывода в заднюю часть компьютерного корпуса.

- Этап 3. Совместите разъемы ввода/вывода в задней части материнской платы с отверстиями в рамке ввода-вывода.

- Этап 4. Совместите отверстия для винтов в материнской плате с изолирующими муфтами.

- Этап 5. Вставьте все винты для материнской платы.

- Этап 6. Затяните все винты для материнской платы.

- Установка жесткого диска

- Этап 1. Разместите жесткий диск так, чтобы он был на одном уровне с 3,5 дюймовым (8,9 см) проемом отсека привода.

- Этап 2. Вставьте жесткий диск в отсек привода так, чтобы отверстия для винтов привода совпали с отверстиями в корпусе.

- Этап 3. Закрепите жесткий диск внутри корпуса подходящими винтами.

- Установка плат адаптеров

- Этап 1. Совместите плату видеоадаптера с подходящим гнездом расширения на материнской плате.

- Этап 2. Аккуратно надавите на плату, чтобы она полностью встала на место.

- Этап 3. Закрепите монтажную скобу платы на корпусе компьютера с помощью подходящего винта.

- Установка кабелей

Для установки разъема питания материнской платы выполните следующие действия:

- Этап 1. Совместите 20-контактный разъем питания с разъемом на материнской плате.

- Этап 2. Аккуратно надавите на разъем, пока защелка не встанет на место.

- Этап 3. Совместите 4-контактный разъем питания AUX с разъемом на материнской плате.

- Этап 4. Аккуратно надавите на разъем, пока защелка не встанет на место.

Разъемы питания SATA используют 15-контактный разъем. Разъемы питания SATA используются для подключения жестких дисков, оптических приводов и любых других устройств, имеющих разъем питания SATA.

Жесткие диски и оптические приводы, на которых нет разъемов питания SATA, используют разъем Molex.

ВНИМАНИЕ! Не используйте одновременно на одном и том же приводе разъемы Molex и SATA.

- Установка кабелей передней панели

В инструкции к вашей материнской плате вы найдете диаграммы и дополнительную информацию о подключении кабелей передней панели.

- Установка внешних кабелей (подключение кабеля блока питания, монитора, мыши, клавиатуры, сетевого кабеля и тд.)

Просмотр видео «Сборка компьютера» http://www.youtube.com/watch?v=UTEK9GILfrI (4 мин)

- Закрепление изученного материала – 10 мин

Учитель объясняет, как пользоваться тренажером сборки ПК «Virtual Activity Desktop».

Перед тем, как учащиеся приступят к работе за компьютер, учитель напоминает как необходимо сидеть  за компьютером: голова прямо, плечи расправлены, спина прямая и имеет опору, во время работы глаза смотрят вперед, кисти и предплечья на одной линии, монитор расположен на уровне глаз.

Учащиеся садятся за компьютеры и выполняют задание на тренажере.

В это же время группа из 2-3 человек выполняют лабораторную работу по сборке ПК.

- Контроль знаний – 7 мин

А теперь зайдите в свои личные кабинеты и откройте контрольную работу из 3 главы, выполните этот тест. После того, как вы увидите результат, запишите те вопросы, в которых вы допустили ошибки. Обратите на эти моменты внимание при изучении материала дома.

Учащиеся выполняют контрольную работу, состоящую из 10 тестовых вопросов в личном кабинете netacad, сообщают результат учителю.

- Домашнее задание

Глава 3, конспект пункт 3.2, подготовка к тестированию по 3 главе

рабочий лист 3.3.1.6 «Поиск файлов BIOS», 3.3.3.2 «Обновление оборудования»

- Подведение итогов урока 3 мин

Итак, сегодня мы изучили этапы сборки компьютера. Давайте еще раз их проговорим. (Ученики проговаривают этапы сборки ПК)

- Корпуса компьютеров выпускаются во множестве размеров и комплектаций. Многие компоненты компьютера должны подходить под форм-фактор корпуса.

- ЦП устанавливается на материнскую плату вместе с блоком радиатора и вентилятора.

- Модули ОЗУ устанавливаются в гнезда ОЗУ на материнской плате.

- Платы видеоадаптеров устанавливаются в разъемы PCI, AGP и PCIe на материнской плате.

- Кабели блока питания подключаются ко всем приводам и материнской плате.

- Внутренние кабели данных служат для передачи данных ко всем приводам.

- Внешние кабели служат для подключения периферийных устройств к компьютеру.

- Неправильная работа оборудования обозначается кодами звуковых сигналов.

Выставление оценок.